## Slide 1
ПРИНЦИПИ ДІЇ І БУДОВА ОПТИЧНОГО ТА РАДІОТЕЛЕСКОПА, ДЕТЕКТОРІВ НЕЙТРИНО ТА ГРАВІТАЦІЙНИХ ХВИЛЬ. ПРИЙМАЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ

## Slide 2
1. Які діапазони шкали електромагнітних хвиль ви знаєте?
Інтелектуальна розминка

## Slide 3
2. Що використовують сучасні люди для спостережень небесної сфери?
Інтелектуальна розминка

## Slide 4
3. Як людство зберігає інформацію?
Інтелектуальна розминка

## Slide 5
1609 р. – початок телескопічної ери
Телескопи
Галілео Галілей
(1564 – 1642)
Гори на Місяці
4 супутники Юпітера
Зміну фаз Венери

## Slide 6
Телескопи
ТЕЛЕСКОП –
основний прилад в астрономії, призначення якого - зібрати більше світла і збільшити кут зору, під яким спостерігається те чи інше світило

## Slide 7
Окуляр
Шукач
Об’єктив
Будова найпростішого оптичного телескопа
Тубус

## Slide 8
Принцип дії оптичного телескопа
Окуляр дозволяє розглядати зображення об’єкта під більшим кутом, ніж сам об’єкт
Об’єктив будує зображення об’єкта у фокальній площині
Окуляр
Об’єктив
Тубус
Фокальна площина

## Slide 9
Збільшення оптичного телескопа
n – збільшення телескопа
F – фокусна відстань від фокуса до об’єктива
f – фокусна відстань від фокуса до окуляра

## Slide 10
Типи телескопів
Рефрактор
Рефлектор
Менісковий

## Slide 11
Об’єктивом є лінза
Найбільший телескоп такого типу:
Єрська обсеваторія, Чикаго, США (102 см)
Лінзові телескопи (рефрактори)
Ніцца, Франція, 50 см
Недоліки:
Спотворення зображень
Велика вага лінз та труднощі їх виробництва

## Slide 12
Об’єктивом є сферичне або параболічне дзеркало
Покривають шаром алюмінію для покращення відбивання
Дзеркальні телескопи (рефлектори)
Телекоп Н.Е.S.S.
Намібія, 600
1668 р. – перший рефлектор (І. Ньютон)
Недолік: мають меншу світлосилу ніж рефрактори

## Slide 13
Радіохвилі без проблем проходять крізь земну атмосферу
(крім коротких радіохвиль)
Радіотелескопи
Середовище незначною мірою поглинає радіохвилі
Радіотелескоп для дослідження радіовипромінювань

## Slide 14
Дослідження космічних об’єктів дає більше інформації про них
Переваги радіотелескопів
Орієнтування за радіоджералами в космосі
Лавелівський телескоп, 76м, 1945
Нижній Вітінгтон, Велика Британія
Проводити спостереження можна цілодобово
Уточнити відстані до об’єктів Сонячної системи (метеорів)

## Slide 15
Основні складові радіотелескопа
АНТЕНА параболічне металеве дзеркало, що приймає радіохвилі
ОПРОМІНЮВАЧ - пристрій, який збирає радіовипромінювання, направлене на нього дзеркалом
ЧУТЛИВИЙ ПРИЙМАЧ

## Slide 16
сферичне чи параболічне зеркало з металу
Велика фазована решітка, розташована у певному порядку
Типи радіотелескопів
Рефлекторні
Радіогратки
Антена
Працює як і оптичний телескоп-рефлектор
Їх велика кількість згори нагадує букву Т

## Slide 17
Найбільші радіотелескопи
Рефлекторні
Радіогратки
FAST - провінція Гуйчжоу, Китай, 500 м, 2016
УТР-2 Харківська область, Україна, до 1800м, 1970

## Slide 18
Радіоінтерферометри
Радіоінтерферометр - об’єднання кількох радіотелескопів
Національна радіологічна астрономічна обсерваторія (NRAO) Нью-Мексико, США
Антени, розташовані на великих відстанях (Земля-штучний супутник)
Підвищить роздільну здатність в сотні разів

## Slide 19
Природа нейтрино
Нейтрино -
частинки, які не мають заряду та маса близька до нуля
Радіоактивного розпаду
Нейтрино впливають на середню густину речовини у світі
(прихована маса Всесвіту)
Утворюються від:
Ядерних реакцій на Сонці
Зіткнення із космічними променями атомів

## Slide 20
Нейтринні детектори
Супер Каміо-Канде, Японія
Глибоко під землею
Запобігти впливу космічного випромінювання та радіації
Вимоги до детекторів
Причини вимог:
Величезний за розмірами
Через слабку взаємодію – вловити багато нейтрино
Нейтринний детектор – телескоп для виявлення нейтрино

## Slide 21
Принцип роботи водяного детектора нейтрино
Супер Каміо-Канде, Японія
Нейтрино збуджує електрони в молекулах або реагує з нейтроном молекули з утворенням протона й електрона
Надлишок енергії швидко висвічується
(Черенківське свічення)
За цим випромінюванням рахують кількість та напрямок руху нейтрино

## Slide 22
Гравітаційні хвилі
Нейтронні зорі
Джерело інформації про:
Вибухи наднових зір
Чорні діри
Гравітаційні хвилі - найдрібніші викривлення простору-часу, передбачені ЗТВ Айнштайна
Вони спричиняють:
Надзвичайно слабку періодичну зміну відстаней між пробними частинками

## Slide 23
Гравітаційні детектори
Обсерваторія LIGO, Луїзіана
11 лютого 2016 року оголошено про експериментальне відкриття гравітаційних хвиль

## Slide 24
Гравітаційні детектори
Найпростішим детектор - дві кулі, з’єднані пружиною
Гравітаційний телескоп (детектор) — пристрій, призначений для реєстрації гравітаційних хвиль
Якщо на них перпендикулярно до осі, що з’єднує центри куль, падає гравітаційна хвиля, то відстань між кулями буде змінюватись

## Slide 25
Гравітаційні детектори
Обсерваторія LIGO, 4 км,
Вашингтон-Луїзіана, США, 1999
Космічний проєкт eLISA,
8 європейських країн,
Запуск 2034

## Slide 26
Електронні прилади реєстрації випромінювання
Фотоелектронні помножувачі (ФЕП)
Електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП)
Потік фотонів у електричний струм
Інфрачервоне у видиме світло
Прилади зарядового зв’язку (ПЗЗ)
Для отримання зображень

## Slide 27
1. Телескопічна ера в астрономії розпочалась у...
2. Як називається телескоп, об’єктивом якого є лінза?
3. Як називається оптичний телескоп, у якому об’єктивом є дзеркало?
Поміркуємо

## Slide 28
4. Чим відрізняються телескопи-рефлектори від телескопів-рефракторів?
5. Спостереженням на яких телескопах можуть заважати мережі стільникового зв’язку?
6. Чому в радіотелескопах не буває окуляра?
Поміркуємо
7. Навіщо роблять телескопи з дуже великими діаметрами об’єктивів?

## Slide 29
8. Поясніть, чому в оптичний телескоп можна бачити зорі, яких не видно не-озброєним оком.
9. Поясніть, які події чи процеси можна реєструвати за допомогою нейтрин-них телескопів (гравітаційних телескопів)
10. Які прилади значно збільшують роздільну здатність і чутливість телескопа?
Поміркуємо

## Slide 30
11. Під час спостережень на сучасних оптичних телескопах окуляра не використовують, а приймач встановлюють безпосередньо у фокальній площині. Поясніть чому.
12.Опишіть ідеальне місце на поверхні Землі для виконання оптичних астрономічних спостережень
Поміркуємо

## Slide 31
 На уроці я зрозумів …
 На уроці найцікавішим було …
 На уроці мені було найважче …
 У мене виникло запитання …
 На наступний урок я хотів би …
Рефлексія

## Slide 32
Прочитати тема 2, пункт 2 (С. 35-38),
Контрольні запитання С. 38
Завдання для дискусії та спостереження (С.39)
Повідомлення, буклети, бюлетені, презентації на одну із тем:
• Г. Галілей — засновник телескопічної астрономії.
• Телескопи минулого, сучасного та майбутнього.
• Сучасні наземні та космічні телескопи
Домашнє завдання